ИП Будаева Баярма Борисовна ИНН 032314779038 		ОГРНИП 311861935000039 Тел.: +7(912)4123876

628426, ХМАО, Сургут, ул. Мира 34/3, офис 301 | Почтовый адрес: 628403, ХМАО, Сургут, ул. 30 лет Победы 3, а/я166

ГРУППА КОМПАНИЙ «КАДАСТР И ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка документации по

ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ планировкИ территории под объект

«Канализационные очистные сооружения

в с.Казым Белоярский район»

Проект планировки

территории

Том 2.

материалы по обоснованию

проекта планировки территории.

Пояснительная записка

Сургут 2022

ГРУППА КОМПАНИЙ «КАДАСТР И ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка документации по

ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ планировкИ территории под объект

«Канализационные очистные сооружения

в с.Казым Белоярский район»

Проект планировки

территории

Том 2.

материалы по обоснованию проекта

планировки территории. Пояснительная записка

| Заказчик: | Администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | МК 36622/АРХ/д от 02.12.2022 |
| Исполнитель: | ИП Будаева Б.Б. |
| Шифр: | ППиМ-2212 |

Директор	__________________	Б.Б. Будаева

Сургут 2022

Состав документации проекта планировки территории

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Основная часть |
| 1 | 01. Чертеж красных линий (М 1:1 000) |
| 2 | 02. Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений (М 1:1 000) |
| 3 | 03. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (М 1:1 000) |
| 4 | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |
| Материалы по обоснованию |
| 5 | 05. Схема расположения элемента планировочной структуры (М 1:1 000) |
| 6 | 06. Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) (М 1:1 000) |
| 7 | 07. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта (М 1:1 000) |
| 8 | 08. Разбивочный чертеж красных линий (М 1:1 000) |
| 9 | 09. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:1 000) |
| 10 | 10. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1 000) |
| 11 | 11. Схема архитектурно-планировочной организации территории (М 1:1 000) |
| 12 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| Электронная версия проекта |
| 13 | DVD-диск. Разработка документации по планировке территории под объект «Канализационные очистные сооружения в с. Казым Белоярский район» в составе проекта планировки и межевания. |
| 14 | DVD-диск. Отчет об исходных данных по разработке документации по планировке территории под объект «Канализационные очистные сооружения в с. Казым Белоярский район» в составе проекта планировки и межевания. |

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	5

2 Результаты инженерных изысканий	7

2.1 Климат	7

2.2 Рельеф	8

2.3 Геология	8

2.4 Гидрография	9

2.5 Сейсмичность	9

2.6 Инженерно-геодезические изыскания	9

3 Архитектурно-планировочная организация	10

3.1 Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории объектами капитального строительства, включая линейные объекты)	11

4 Обоснование соотвествия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	12

4.1 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	12

4.2 Инженерное оборудование территории	12

4.2.1 Водоснабжение	12

4.2.2 Водоотведение	13

4.2.3 Электроснабжения	14

5 Мероприятия по охране окружающей среды	15

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	15

5.2 Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод	18

5.3 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума	19

5.4 Мероприятия по санитарной очистке	20

5.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	23

6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	25

6.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории	25

6.2 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации	26

6.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	27

6.4 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера	27

6.4.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	29

6.4.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	32

6.4.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	34

6.4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на проектируемых канализационных очистных сооружениях	35

6.4.5 Мероприятия по инженерной подготовке территории площадки под строительство канализационных очистных сооружений	38

7 Ведомость координат характерных точек красных линий	41

8 Технико-экономические показатели проекта планировки территории	46

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Разработка документации по планировке территории под объект «Канализационные очистные сооружения в с. Казым Белоярский район» (далее также – документация по планировке территории, проект планировки, проект) подготовлена в соответствии с Муниципальным контрактом МК 36622/АРХ/д от 02.12.2022, а также Техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением №1 к Муниципальному контракту.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изм. и дополн.);

В проекте планировки территории в с. Казым, приняты следующие проектные периоды:

исходный год проектирования – 2019 год;

первая очередь реализации проекта – 2024 год (5 лет);

расчетный срок реализации проекта – 2039 год (20 лет).

Проект планировки территории в с. Казым подготовлен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 года №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

Решение Думы Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа от 23.12.2014 года №507 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского района» (с изм. и дополн.);

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа от 26.12.2014 года №42 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Казым»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа от 29.06.2012 года №23 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Казым»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа от 22.10.2012 года №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Казым»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым от 25.10.2017 года №38 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Казым»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым от 13.09.2017 года №32 «О внесении изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Казым до 2020 года и на период до 2030 года»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа от 30.05.2016 года №19 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Казым до 2020 года и на период до 2030 года».

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Цель проекта планировки территории:

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях установления границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства «Канализационные очистные сооружения в с. Казым Белоярский район».

Задачи проекта:

Разработка проектных предложений с учетом сложившейся ситуации, а проектной документации по строительству объекта «Канализационные очистные сооружения в с. Казым Белоярский район»;

Определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков необходимых для строительства и эксплуатации планируемого объекта капитального строительства, с указанием установленных ограничений и обременений использования всех, перечисленных видов участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременений, установления условий неделимости земельного участка.

Общие характеристики планируемой территории

Общие сведения

Проектируемая территория расположена в северо-западной части с. Казым.

Общая площадь проектируемой территории составляет 4 га.

Данный объект предназначен для отведения стоков от санитарных приборов, установленных в зданиях с. Казым Белоярского района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. По проектируемой самотечной сети, стоки отводятся на проектируемую КНС, и далее в напорном режиме подаются на очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные стоки после очистных сооружений самотечными сетями через оголовок выпуска отводятся в р. Амня.

# Результаты инженерных изысканий

## Климат

Климат проектируемой территории резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от – 24, 0° С на севере района до – 18,2° С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7° С до 18,4° С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39° С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90° С.

В агроклиматическом отношении территория Белоярского района, на территории которого расположена проектируемая территория, подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20 % осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-50С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого –230С, минимум достигает - 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна + 15,50С, максимум +280С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0° С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25 %. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость  ветра 2-4 м/ сек. Часты метели и туманы по долинам р. Казым и Амня.

Среднегодовая влажность воздуха 72-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0 -615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м 2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 и более дней.

## Рельеф

Сельское поселение Казым, в котором расположена проектируемая территория, по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в данном муниципальном образовании является долина реки Большая Обь.

Сельское поселение Казым относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Сельское поселение Казым расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плосковолнистых поверхностях. На плоско нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарничково-лишайниково-моховые комплексы.

Рельеф территории площадки для строительства канализационных очистных сооружений спокойный, с общим уклоном к реке Казым, абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м- 30,0 м над уровнем моря.

## Геология

На территории сельского поселения Казым в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.

Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20 % от площади муниципального образования. Территория, прилегающая к д. Нумто, заболочена на 20-30 %. Озерность территории около с. Казым составляет менее 1 %. Озерность территории, прилегающей к д. Юильск и д. Нумто, составляет 10-20 %. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории муниципального образования мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

По данным изысканий в геологическом строении площадки канализационных очистных сооружений принимают участие: 1) насыпной грунт - песок средней крупности; 2) песок средней крупности, средней плотности, 3) супесь пластичная, 4) суглинок тугопластичный, 5) Торф среднеразложившийся.

Просадочность грунтов отсутствует.

Глубина промерзания 2,9 м.

Гидрогеологические условия площадки на момент бурения скважин разведанной глубины 5,0-30,0 м (06-08.08.2014 года), подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 1,5-4,8 м (абсолютные отметки 19,50-24,70 м) и установился уровень на глубине 0,5-3,0 м (абсолютные отметки 21,20-25,80 м).

Из опасных природных процессов отмечается сезонное промерзание и морозное пучение грунтов. Грунты в зоне сезонного промерзания и в открытых котлованах, траншеях подвержены воздействию сил морозного пучения.

## Гидрография

Река Амня протекает восточнее, северо-восточнее проектируемой территории.

Проектируемая территория частично расположена в водоохраной зоне, прибрежной защитной полосе и береговой полосе р. Амня.

## Сейсмичность

Согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-97) территории РФ сейсмичность в регионе находится в зоне 5 баллов (степень А, В и С), грунты площадки по сейсмическим свойствам относятся ко II категории. Согласно СНиП 22-01-95 проектируемая территория изысканий характеризуется как сейсмически умеренно опасная.

## Инженерно-геодезические изыскания

Проект планировки выполнен на основании предоставленных инженерно-геодезических изысканий в составе ортофотопланов территорий с. Казым (М 1:2000) и топопланов в векторном формате данных (М 1:500) с датой создания от 2017 года.

# Архитектурно-планировочная организация

Площадь в границах проектируемой территорий, расположенной в с. Казым составляет 40 222 кв. м. (4 га)

Территория проектирования расположена в северо-западной части села Казым.

Данный объект предназначен для отведения стоков от санитарных приборов, установленных в зданиях с. Казым Белоярского района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. По проектируемой самотечной сети, стоки отводятся на проектируемые две КНС, и далее в напорном режиме подаются на очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные стоки после очистных сооружений самотечными сетями через оголовок выпуска отводятся в р. Амня.

Режим регулирования градостроительной деятельности на территории планируемых к размещению объектов капитального строительства, включая линейные объекты, будет определяться технической зоной в соответствии с СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Рисунок 1 - Ситуационный план расположения участка проекта планировки

## Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории объектами капитального строительства, включая линейные объекты)

Варианты планировочных, объемно-пространственных и (или) технических решений застройки территории объектами капитального строительства инженерного обеспечения, включая линейные объекты, принять на основании разработанной проектной документации на строительство объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района» (положительное заключение экспертизы 86-1-1-3-0024-16).

# Обоснование соотвествия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

## Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Анализ современного состояния территории проекта планировки территории показал, что тип рельефа данной территории благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог.

Общий уклон направлен в северную, северо-западную и северо-восточную части проектируемой территории.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам. Предусмотрено строительство ливневой канализации открытого типа вдоль дорог и проездов местного значения.

Основные показатели по  инженерной подготовке в границах проекта планировки:

общая длина железобетонных лотков – 0,8 км;

общее количество водопропускных труб и их длина – 7 ед. х 10 м (70 м).

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Современная схема водоотведения

В настоящее время на территории проектируемого участка проходят сети водоснабжения протяженностью 0,6 км.

Проектные решения

Для технологических нужд здания КОС используется очищенная, обеззараженная вода после очистки. Согласно технологической части проекта, постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется, поэтому не предусматривается подвод питьевой воды к зданию КОС.

Промывка сетей и гидравлические испытания будут производиться спец. организациями привозной водой.

Для технологических нужд сливной станции используется очищенная, обеззараженная вода после очистки. Для аккумулирования необходимого объема для разбавления стоков, привозимых ассенизаторскими машинами, предусмотрен резервуар для воды, объемом 5м3. Размещение – подземное. Материал – пластик. За аналог принят резервуар Servo-Tank NG 5 (5м3).

Ориентация в плоскости – горизонтальная. Напорным трубопроводом очищенная, обеззараженная вода, прошедшая очистку на КОС, отводится в резервуар. В резервуаре предусматривается установка погружного насоса SL1.50.65.40.2.51D.B Grundfos (1 раб., 1рез.). Категория надежности электроснабжения насосного оборудования –III.

### Водоотведение

Современная схема водоотведения

В настоящее время на территории проектируемого участка централизованная система водоотведения (канализации) отсутствует. Хозяйственно-фекальные сточные воды с территории всех объектов утилизируются в выгребные ямы и септики, с последующим вывозом ассенизационными машинами и сбросом на рельеф. На территории проходят сети самотечной канализации протяженностью 0,43 км.

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», МНГП СП Казым, а также с учетом утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Территория проектирования расположена в районе распространения вечномерзлых грунтов, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно п.п. 12.3.1.1 – 12.3.2.13 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Для обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Казым и создания условий для комфортного проживания населения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Проектом планировки предусматривается:

размещение канализационной насосной станции (КНС-2) мощностью 25,5 м3/час;

размещение канализационной насосной станции (КНС-1) мощностью 25,5 м3/час;

прокладка напорной канализационной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,39 км;

размещение канализационного очистного сооружения (КОС) мощностью 200 м3/сут;

прокладка самотечной канализационной сети (сбросной коллектор условно чистых вод) диаметром 200 мм, общей протяженностью 0,21 км.

Проектируемая централизованная система отвода сточных вод, как мероприятие, предусмотрена генеральным планом.

Канализационные очистные сооружения представляют собой двухэтажную контейнерную станцию глубокой очистки, состоящую из двух прямоугольных объемов с различными размерами.

Сбор сточных вод предусмотрен по проектируемым самотечным канализационным сетям в проектируемое канализационную напорную станцию далее по напорному коллектору в канализационное очистное сооружение со сбросом условно чистых вод по самотечному коллектору в реку Амня.

Таким образом для обеспечения села Казым централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтилена, протяженностью 2,24 км; строительство канализационной насосной станции и канализационной очистное сооружение, а также прокладку самотечного сбросного коллектора  условно чистых вод из полиэтилена, протяженностью 0,21 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению (на первую очередь):

проектируемого канализационного очистного сооружения, мощностью 200 м3/сут;

проектируемой канализационной насосной станции (КНС-1), мощностью 25,5 м3/сут;

проектируемой канализационной насосной станции (КНС-2), мощностью 25,5 м3/час;

проектируемой самотечной канализационной сети общей протяженностью 0,21 км;

проектируемые напорные канализационные сети общей протяженностью 2,38 км.

### Электроснабжения

Современная схема водоотведения

В настоящее время на территории проектируемого участка проходят сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ – 0,4 км, 10 кВ – 0,34 км.

Проектные решения

Для электроснабжения КОС проектом предлагается выполнить строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 580 м с изолированным проводом с подключением от существующей опоры №6 воздушной линии 10 кВ.

Электроснабжение КОС по номиналу 0,4 кВ выполняется кабельной линией от РУ-0,4 проектируемой СТП, кабелем ВВГнг-LS 5х25, прокладываемым на тросу до станции и далее по фасаду на высоте 2,5 м до ВРУ.

Электроснабжение КНС – 1 по номиналу 0,4 кВ выполняется кабельной линией 0,4 кВ общей протяженностью 70 м от РУ-0,4 существующей КТП-5, кабелем АВБбШв 5х10, прокладываемым в земле.

Электроснабжение КНС – 2 по номиналу 0,4 кВ выполняется кабельной линией 0,4 кВ общей протяженностью 30 м от существующей опоры воздушной линии 0,4 кВ, кабелем АВБбШв 5х10, прокладываемым в земле.

Данная схема электроснабжения выбрана для обеспечения электроснабжения КОС и КНС по III категории надежности и возможности оперативного восстановления электроснабжения.

# Мероприятия по охране окружающей среды

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно данным Доклада «Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», разработанного Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основными организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются факелы для сжигания попутного газа и трубы печей. По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2017 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории округа составили 1 412,381 тыс. т, в том числе:

– твердых ЗВ – 57,715 тыс. т (на долю которых приходится 4,09%);

– газообразных и жидких ЗВ – 1 354,666 тыс. т (составляющих 95,91% от всего объема).

По сравнению с 2016 годом произошло незначительное уменьшение выбросов.

Информация о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т. на территории Белоярского района приведена далее в таблице (Таблица 1). Данные приведены применительно к территории Белоярского района, ввиду отсутствия данных на проектируемую территорию.

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т.

| Муниципальные образования | Количество объектов, единиц | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | газообразные и жидкие вещества |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | разница 2017 г. и 2016 г., +/- | отношение 2017 г. к 2016 г., % | 2016 г. | 2017 г. | разница 2017 г. и 2016 г., +/- | отношение 2017 г. к 2016 г., % | 2016 г. | 2017 г. | разница 2017 г. и 2016 г., +/- | отношение 2017 г. к 2016 г., % |
| Белоярский район | 34 | 95,675 | 144,354 | 48,679 | 150,9 | 0,217 | 0,503 | 0,286 | 231,3 | 95,458 | 143,851 | 48,393 | 150,7 |

Ухудшение качества атмосферного воздуха в районе проектирования в результате предусмотренного строительства будет незначительно; в жилой застройке, расположенной вблизи границ проекта планировки, сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха не произойдет.

Временная строительная площадка, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не является нормируемым объектом, и санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается.

После завершения предусмотренного строительства состояние воздушной среды проектируемой территории вернется к исходному уровню. Внутриплощадочные сети не являются источником загрязнения атмосферного воздуха, их функционирование не окажет негативного влияния на состояние воздушной среды района.

Концентрации всех вредных веществ и суммация вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемым объектом на перспективу в жилой застройке с учетом фоновых концентраций и с учетом максимальной интенсивности движения не будут превышать нормируемых, как при нормальных условиях эксплуатации объекта, так и при аварийном режиме.

После строительства канализационных очистных сооружений, сливной станции и канализационной насосной станции, для данных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», необходимо установить санитарно-защитную зону, а также разработать проект обоснования санитарно-защитной зоны.

Зоны с особыми условиями использования на проектируемой территории представлены санитарно-защитными зонами, охранными зонами инженерных коммуникаций, береговой полосой, прибрежной защитной полосой и водоохраной зоной р. Амня (Таблица 2).

Таблица 2 – Зоны с особыми условиями использования

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| 1 | Пункт приема вторичного сырья* | 100 |
| 2 | Сливная станция | 300 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 15 |
| Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры |
| 5 | Линии электропередачи 10 кВ (воздушные) | 10 |
| 6 | Линии электропередачи 0,4 кВ (кабельные) | 1 |
| 7 | Линии электропередачи 0,4 кВ (воздушные) | 2 |
| 8 | Распределительные газопроводы | 3 |
| 9 | Линии связи | 2 |
| 10 | Сети самотечной канализации | 3 |
| 11 | Сети напорной канализации | 5 |
| Водоохранные зоны |
| 12 | р. Амня* | 200 |
| Прибрежные защитные полосы |
| 13 | р. Амня* | 50 |
| Береговые полосы |
| 14 | р. Амня* | 20 |

Примечание: *Объекты расположенные за пределами проектируемых территорий, но оказывающие влияние на эти территории.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения через проектируемые территории проходят линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ, также проходят распределительные газопроводы высокого и низкого давления, линии электросвязи, канализационные сети (напорные, самотечные).

Охранные зоны линий электропередачи напряжением 10 кВ (воздушные линии) устанавливаются в размере 10 метров, линий электропередачи напряжением 0,4 кВ устанавливаются в размере 2 метров при воздушном исполнении, в размере 1 м при кабельном исполнении; охранные зоны трансформаторных подстанций устанавливаются в размере 10 м, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

Охранные зоны объектов газоснабжения: распределительные газопроводы высокого и низкого давления устанавливаются в размере 3 метров, согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

Охранная зона линий связи установлена в размере 2 метров, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», охранные зоны сетей самотечной канализации установлены в размере 3 метров, охранные зоны напорной канализации в размере 5 метров.

Санитарно-защитные зоны канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса реки Амня установлены в соответствии с положениями Водного Кодекса РФ. Регламенты использования водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы описаны в ст. 65 Водного Кодекса РФ.

## Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод

Для сохранения экологического благополучия поверхностного водного источника р. Амня, а также подземных вод, необходимо соблюдение природоохранных мер.

К организационным мероприятиям по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод относят:

– очистку всех видов сточных вод на очистных сооружениях, позволяющих очистить стоки до ПДК, пригодных к сбросу в водоем;

– мониторинг качества воды в поверхностных водоемах;

– организация контроля по соблюдению режима водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Амня.

Технические мероприятия:

– предусматривается гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

– береговой выпуск очищенных сточных вод в водный объект р. Амня (так как согласно письма №513-117 от 02.08.2011 г. Нижне - Обского бассейнового водного управления отсутствуют данные о максимальной, минимальной глубине реки, отметки нижней кромке льда). На выпуске устанавливается железобетонный оголовок выпуска;

– для возможности установки бетонного оголовка выше отметки льда прокладка самотечной сети условно чистых вод предусматривается на малой глубине h=1.1-1.45 м;

– для предотвращения замерзания сточных вод и образования ледяных наростов на выпуске проектом предусматривается обогрев сети электрокабелем.

Сточные воды с территории жилой застройки по системе канализации поступают на проектируемую КНС и проходят механическую очистку на вертикальном спиральном сите, и далее в напорном режиме подаются на очистные сооружения полной биологической очистки где подвергаются:

– глубокой биологической очистке;

– физико-химической очистке;

– обеззараживание очищенной воды на ультрафиолетовой установке.

– обезвоживание избыточного активного ила.

Предложения по предупреждению аварийных сбросов

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на проектируемом объекте необходимо обеспечить следующие организационные мероприятия:

– соблюдение технологических параметров основного производства и нормальную эксплуатацию сооружений и агрегатов;

– своевременные профилактические работы по очистке сетей канализации от мусора;

– соблюдение инструкций при обслуживании очистных сооружений;

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

– установку резервных насосов и их автоматическое переключение.

Технические мероприятия:

Для без перебойной работы инженерных сетей и КНС проектом предусматривается прокладка двух напорных линий хозяйственно - бытовой канализации на расстоянии 1,8 м друг от друга.

Производительность КНС принята 25,5 м3/ч.

Для впуска/выпуска воздуха предусмотрена установка вантузов Ду50 мм в КНС (высшая точка профиля). В КНС предусматривается переключение напорных линий. В качестве запорной арматуры в КНС применены затворы ножевые межфланцевые. Климатическое исполнение –ХЛ1 (холодное климатическое исполнение).

В самой низкой точке профиля предусматривается установка колодца ф2000 мм по тип. проекту 901-09-11.84 с переключением напорных линий напорной канализации и опорожнением аварийных участков в мокрый колодец ф1500 мм, с отстойной частью 1000 мм, с последующей откачкой стоков на очистные сооружения. В качестве запорной арматуры в колодце применены затворы ножевые межфланцевые. Климатическое исполнение – ХЛ1 (холодное климатическое исполнение).

Опорожнение канализационных очистных сооружений предусматривается также в напорный колодец ф1500 мм, с отстойной частью 1000 мм. На период проведения ремонтных работ рекомендуется ограничить водоснабжение потребителей и задействовать существующие выгреба.

По окончании ремонтных работ сточные воды откачиваются обратно на очистные сооружения, и водоснабжение сельских объектов восстанавливается в прежнем объеме.

## Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума

Шумовое воздействие на прилегающие территории будет осуществляться в период строительства объекта.

Для уменьшения негативного влияния шума на население рекомендуется:

- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов;

- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от общественных и административных зданий;

- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 минут;

- ограничивать скорость движения автомашин по стройплощадке.

Шумовое воздействии канализационных очистных сооружений

Основными источниками шума в составе проектируемых очистных сооружений, являются инженерное оборудование и грузовые автомобили. Зона негативного воздействия источников (с точки зрения норм для жилой застройки) не превышает расстояния до границ СЗЗ 100 м) с учетом одновременной работы всех источников при самых неблагоприятных условиях: излучение шума в одну сторону, снижение в атмосфере не учитывается.

Для снижения зоны воздействия источников в составе проектируемых очистных сооружений предусматриваются следующие решения по снижению шума (планировочные, технические, архитектурно-строительные):

- подбор оборудования с низкими шумовыми характеристиками или в малошумном исполнении,

При выполнении всех перечисленных выше мероприятий зона шумового воздействия от всех источников проектируемых очистных сооружений не выйдет за рамки СЗЗ предприятия, равной 100 м.

## Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории строительной площадки и территории канализационных очистных сооружений.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега.

- Период строительства

Образование строительного мусора происходит при проведении строительных работ. К данной категории отходов отнесены: бой кирпича, бой бетона, отходы металла, отходы облицовочных и отделочных материалов, древесные отходы непригодные для вторичного использования, некондиционные бетонные конструкции, отходы теплоизоляционных материалов.

Основываясь на данных аналогичных объектов при строительстве очистных сооружений общее количество строительного мусора составит не более 13,2 т.

Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке проектируемой территории на период строительства:

организация сбора вывоза строительного мусора со строительной площадки в процессе строительства сетей водоотведения и канализационных очистных сооружений;

установка емкостей  (контейнеров для сбора строительного мусора) на период строительства;

установка биотуалетов на территории строительной площадки во время проведения работ и своевременная их очистка.

- Период эксплуатации

В процессе эксплуатации канализационных очистных сооружений на территории объекта будут образовываться различные виды отходов: твердые коммунальные отходы (отходы персонала), специфические отходы (отходы очистных установок).

Твердые коммунальные отходы (ТКО)  должны размещаться в специальных контейнерах на территории объекта и по договору вывозиться на предприятия по переработке или полигон, в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Вывоз твердых бытовых отходов с планируемой территории в перспективе будет осуществляться на планируемый полигон ТКО в Белоярском районе (планируемый срок ввода 2019-2021 гг). Гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов устанавливаются Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Контейнерные площадки должны располагаться на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. Контейнерные площадки должны очищаться от снега и льда, ТКО, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться санитарной обработке с периодичностью, указанной в Договоре с Региональным оператором.

Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны содержаться свободными.

Для сбора ТКО возможно использование контейнеров, изготовленных из пластика или металла.

Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления ТКО юридических лиц, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО.

Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию.

Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

Контейнеры не должны заполняться выше верхней кромки, запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере.

В контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, специализированный транспорт для перевозки ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Бремя содержания контейнерных площадок несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки.

Рекомендуемые мероприятия по сбору и удалению ТКО:

установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории проектируемых канализационных очистных сооружений в период их эксплуатации;

обустройство контейнерных площадок на территории канализационных очистных сооружений в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– регулярный сбор и удаление ТКО по заключенному Договору с Региональным оператором (АО «Югра-Экология»).

Отходы канализационных очистных сооружений. В процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод образуются осадки, представляющие собой водные суспензии минеральных и органических веществ различного состава.

В процессе работы проектируемой станции биологической очистки образуются отходы:

- от блока механической очистки поступающих сточных вод с последующей их механизированной выгрузкой в мусоросборник

- от блока обработки избыточного ила (дегидратор), обезвоженный осадок по склизу попадает в приёмный бункер обезвоженного осадка.

Отходы специализированным автотранспортом вывозятся в места, согласованные с СЭН.

Согласно технологическому расчету функционирования очистных сооружений, количество образующегося обезвоженного осадка от дегидратора составит при влажности осадка 90 %: в сутки – 8,0 м3.

Ориентировочное количество осадка, образующегося на решетках составит 150 кг/сут.

В результате эксплуатации проектируемых очистных сооружений хозяйственно-бытового стока производительностью 200 м3/сут будет происходить образование 165,8 т отходов в год.

В том числе, количество отходов:

I класса опасности – 0,00128 т/год (1 вид);

III класса опасности – 139,94 т/год (1вид);

IV класса опасности – 2,74 т/год (2 вида);

V класса опасности – 23,2 т/год (1 вид).

Отходы, образующиеся после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, при рекомендуемых объемах их временного накопления и соблюдении соответствующих санитарно-гигиенических требований к условиям хранения и транспортировки не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Рекомендуемые в проекте методы обращения с отходами позволяют исключить загрязнение окружающей среды отходами.

Соблюдение предлагаемых в проекте правил обращения с отходами обеспечит безопасную для окружающей среды и населения эксплуатацию проектируемого объекта.

Рекомендуемые правила обращения с отходами

Соблюдение правил обращения с отходами необходимо для предотвращения загрязнения природной среды. При обращении с отходами необходимо учитывать их агрегатное состояние и физико-химические свойства:

– растворимость в воде;

– летучесть;

– реакционная способность;

– опасные свойства (токсичность, взрыво- и пожароопасность и др.);

Отходы I класса опасности – отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные - следует собирать с большой осторожностью (во избежание боя) и хранить вертикально в спецконтейнере в закрытом помещении. При этом необходимо избегать попадания влаги в тару и на лампы.

В соответствии с «Санитарными правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением» сбор использованных ртутьсодержащих ламп должен производиться в специально отведенном месте, отдельно от других видов, с обеспечением при этом сохранности стеклянной колбы.

В процессе сбора люминесцентные и ртутные лампы разделяются по диаметру и длине и устанавливаются вертикально в транспортные контейнеры либо складские контейнеры, конструкция которых должна согласовываться с предприятием – переработчиком. Транспортные и складские контейнеры должны быть выполнены из материалов, подлежащих демеркуризации (сталь, пластмасса с гладкими поверхностями).

Лампы в контейнерах следует устанавливать плотно, вертикально, с опорой на цоколи. Для удобства хранения отходов на территории предприятия допускается осуществить сбор ламп в складские контейнеры, выполненные из указанных выше материалов, размеры которых выбирают исходя из количества образующихся отходов.

В случае отсутствия транспортных контейнеров предприятие – переработчик предоставляет транспортные контейнеры в прокат для обеспечения безопасных условий транспортировки отходов.

Транспортирование всех видов ртутьсодержащих отходов на переработку осуществляется только специально оборудованным транспортом предприятия - переработчика.

Отходы III класса опасности следует хранить в герметичной таре, покрытие должно исключать возможность попадания отходов почвы и подземные воды. В случае наличия пожароопасных свойств следует соблюдать правила пожарной безопасности: избегать возможностей возгорания, нагревания и пр.

Отходы IV и V классов опасности следует собирать и накапливать в закрывающихся емкостях внутри помещений или на территории объекта. При хранении вне помещения, площадки для сбора отходов, должны быть оборудованы твёрдым водонепроницаемым покрытием.

Все виды отходов следует регулярно вывозить (не допуская их предельного накопления) на предприятия имеющие лицензию на утилизацию данного вида отходов.

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

В процессе строительства исключить захламление территории строительной площадки и прилегающей к ней территории строительным мусором.

В строительный период запрещается:

– вынос грунта или грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки;

– захламление и заваливание мусором строительной площадки;

– сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах застройки с. Казым;

– при обслуживании машин и механизмов сброс на рельеф горюче-смазочных материалов;

– стоянка механизмов с работающими двигателями при перерывах или остановках в работе;

– вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, сохраняемые в зоне работ деревья должны быть защищены деревянными щитами высотой 2 м.

По завершении строительно-монтажных работ в проекте предусмотрено выполнение работ по благоустройству и озеленению территории в зоне работ.

После введения в эксплуатацию канализационных очистных сооружений рекомендуется провести озеленение санитарно защитной зоны канализационных очистных сооружений.

Решения по благоустройству территории приняты в соответствии с разделом «Благоустройство» СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*» и предусматривают следующие мероприятия по благоустройству территории:

– устройство газонов (плодородный слой 10 см, посев многолетних трав);

– устройство внутриплощадочных проездов;

– устройство ограждения.

Территория очистных сооружений огораживается сетчатой оградой по металлическим столбам, высота ограждения 2 м, длина 87 м. Предусмотрено устройство одних распашных ворот шириной 4 м.

Территория сливной станции для приема привозных стоков огораживается сетчатой оградой по металлическим столбам, высота ограждения 2 м, длина 52 м. Предусмотрено устройство одних распашных ворот шириной 4 м.

Проезды в пределах проектируемых площадок запроектированы с ж/б дорожных плит.

Сопряжение проездов и тротуаров с газоном осуществляется установкой бетонного бортового камня.

Проектом предусмотрены мероприятия по максимальному сохранению существующих отметок и покрытий. Свободные от застройки и дорожного покрытия участки озеленяются путем устройства газонов из многолетних трав. Устраивается газон с посевом трав по слою растительного грунта 0,10 м. Почвогрунт для газонов готовят на месте путем смешивания песка 50% и торфа 50%.

Благоустройство территории участка включает создание проезда с покрытием из дорожных плит.

# Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

## Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Взрывопожароопасными объектами, расположенными на проектируемой территории, являются газопроводы высокого и низкого давления.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 года N 308, на территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 3).

Таблица 3 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
|  | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередачи; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

Согласно с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории в соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» возможны следующие внешние природные воздействия, проявления:

| Источник ЧС | Категория опасности процессов | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
        Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

## Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации

На основании Федерального  закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008  № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

## Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения территории жилого района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий (детский сад, торговый и гостиничный комплексы и др.). Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, расположенных на проектируемой территории, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта предусматривается организовать на территории объектов автотранспортных предприятий или пожарного депо с соблюдением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

## Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

1. Опасные геологические процессы – это геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают или потенциально могут оказать отрицательное воздействие на состояние инженерных сооружений и прочих хозяйственных объектов, экосистем, а также на жизнедеятельность людей. Развитие опасных геологических процессов может быть обусловлено как непосредственно влиянием строительства на вмещающий грунтовый массив, так и изменением тектонических, гидрогеологических и прочих характеристик массива под воздействием региональных природных факторов.

Землетрясения - это сейсмические явления, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде резких колебаний, приводящих к разрушению зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам.

К первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности. Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные геологические явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины в нем, обвалы, камнепады и пр. К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы, наводнения (в случае разрушения гидротехнических сооружений – плотин), выбросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации, теплотрасс).

Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы людей, как физические, так и психические.

Сейсмичность района, где расположено поселение, - 5 баллов. В соответствии с СП 14.13330.2014 при проектировании и строительстве на территориях с сейсмичностью менее 7 баллов противосейсмические мероприятия не предусматриваются.

2. Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий от: атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

При данном явлении наблюдается заболачивание почвы, а также снижение продуктивности лугов, полей и лесов. Ухудшается санитарная обстановка местности, происходит разрушения здания. К подтопленным относят территории, где уровень грунтовых вод поднялся на глубину, которая недопустима для её хозяйственного использования: для лугов на 0,6-0,9 м; пашни – 0,8-1,4 м; садов – 1,2-1,8 м; мелких населённых пунктов – 1,5-2 м.

Затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

3. Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

4. Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории поселения возникают ландшафтные, степные и лесные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров сельского поселения, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а так же неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов и т.д.

Гололедные явления:

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным Распоряжением Минтранса России №ОС-548-р от 16.06.03 г.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега", рекомендованных Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р, защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических  процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ», утвержденной Приказом Министра обороны РФ,  Минтранса РФ и Росгидромета от 15.05.2001  N 220/89/51, применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Защита от молнии:

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Защита от ливневых осадков:

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, обрушения речных откосов.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Защита от ветровых нагрузок:

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», элементы сооружений должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с и полностью удовлетворять требованиям для данного климатического района.

Защита от нагрузки снега:

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов, обрушение кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки.

Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного района строительства.

Защита от сильных морозов:

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач, замерзание природного газа в наружных сетях газопроводов низкого давления.

Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -29°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* для климатического пояса, соответствующего условиям Курской области).

Защита от природных пожаров:

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий.

С целью предупреждения лесных и торфяных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты лесов и населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»).

Мероприятия:

- обязательная санитарная вырубка леса. Она проводится по мере старения деревьев и поражения их короедами;

- зачистка участков леса от возможного возгорания. Создаются минерализованные полосы, расстояние между которыми должно достигать шестидесяти метров. Слой надпочвенного покрова между полосами выжигается;

- установка заградительных препятствий со средствами тушения пожара;

- строительство лесных дорог и посадочных площадок для спасательных вертолетов;

- обустройство водоёмов и подъездов к ним;

- отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан.

Защита от подтопления

Мероприятия против подтопления территорий подразделяются на предупредительные и защитные. Предупредительные мероприятия должны проводиться на всех потенциально подтопляемых (в соответствии с прогнозом) территориях, предназначенных для строительного освоения, они входят в комплекс работ по инженерной подготовке территорий, а в отдельных случаях могут носить и самостоятельный характер. Они включают в себя следующие виды работ:

- надлежащую организацию и ускорение стока поверхностных вод;

- искусственное повышение планировочных отметок территории;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций и подземных коммуникаций;

- сооружение профилактических пристенных, пластовых и сопутствующих дренажей;

- прокладку профилактических вентиляционных каналов в основаниях подземных сооружений;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

- надлежащую организацию складирования отходов производства;

- создание противофильтрационных экранов в основании накопителей и завес вокруг них;

- сооружение перехватывающих подземный поток дренажей.

Мероприятия по надлежащей организации и ускорению поверхностного стока, а также отводу атмосферных осадков за пределы осваиваемой территории включают в себя следующие работы:

- перехват и отвод поверхностных вод, поступающих на защищаемую территорию с сопредельных с ней территорий;

- ускорение и упорядочение стока поверхностных вод, формирующихся в пределах защищаемой территории;

- недопущение скопления воды в котлованах, траншеях, выемках и т.п. при производстве земляных работ.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение также следующих мероприятий:

проведения противоэрозионных мероприятий, берегоукрепительных работ;

проведение противопаводковых мероприятий, отсыпка территорий подверженных затоплению на необходимую высоту;

ежегодное поднятие уровня и производство ремонта автомобильных дорог.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На проектируемой территории возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

пожаро-взрывоопасных объектах (ПВО);

электроэнергетических системах;

коммунальных системах жизнеобеспечения;

автомобильном транспорте;

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных, химически-опасных и биологически-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории поселения.

Проектируемая территория не относится к группе по гражданской обороне (ГО) и не является категорированной по ГО. Организации, отнесенные к категориям по ГО, отсутствуют.

Пожаро-взрывоопасные объекты

К числу пожаро-взрывоопасных объектов (ПВО) относятся распределительные газопроводы пересекающие проектируемую территорию.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Через проектируемую территории проходят линии электропередачи номиналом 10 кВ и 0,4 кВ (воздушного и кабельного вида исполнения).

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения канализационных очистных сооружений, выходу из строя установок по очистке стоков, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед, (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками. При авариях на объектах энергетики проектируемая территория будет обесточена на период устранения неисправностей.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: сети водоотведения, сети водоснабжения, сети теплоснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных системах жизнеобеспечения;

ветхости тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения проектируемых канализационных сооружений.

Аварии на канализационных очистных сооружения

Причинами возникновения аварий на  канализационных очистных сооружениях могут быть:

Отключение электричества. Во избежание подобной ситуации необходимо позаботиться об аварийном отключении оборудования или об альтернативных источниках питания.

Износ оборудования. Своевременное обслуживание, выявление неисправностей, реконструкция оборудования, замена вышедших из строя частей или целых установок – меры для предупреждения такого рода аварий.

Погода и стихийные бедствия. Оборудование для очистки сточных вод должно быть разработано и произведено с учётом климатической и сейсмической зоны объекта.

Человеческий фактор. Требуется качественное обучение персонала и подбор ответственных сотрудников, а также обеспечение мер безопасности для предотвращения терактов.

Ненормативная работа очистных сооружений. Количество загрязнённых стоков не должно превышать производительности оборудования, необходимо предусмотреть уничтожение каждого вида загрязнений из промышленных стоков.

Аварии на автомобильном транспорте

Через проектируемые территории (и вблизи них) не проходят автомобильные дороги регионального и федерального значения. Ввиду вышесказанного крупные аварии с участием автомобильного транспорта на проектируемых территориях маловероятны.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

Аварийные ситуации могут возникнуть на подъездных дорогах к объекту (канализационные очистные сооружения). Риска возникновения крупных аварий не прогнозируется.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение минимальных расстояний от газопроводов высокого и низкого давления, строгое соблюдение режима использования их территории;

формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на проектируемых канализационных очистных сооружениях

Обеспечение пожарной безопасности канализационных очистных сооружений в с. Казым Белоярского района предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004-91 и включает в себя системы предотвращения пожара, противопожарной защиты и организационно-технические мероприятия, а именно:

- решения по генеральному плану (противопожарные разрывы между соседними зданиями, обеспечение подъездов и проездов для пожарных автомобилей);

- конструктивные решения здания (огнестойкость здания и конструктивных элементов);

- ограничение распространения пожара (объемно-планировочные и конструктивные решения);

- обеспечение безопасной эвакуации людей;

- обеспечение противопожарной защиты электрооборудования;

- обеспечение противопожарной защиты систем отопления и вентиляции;

- обеспечение первичными средствами противопожарной защиты;

- мероприятия по обеспечению безопасности пожарных подразделений при тушении пожара;

- организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания.

Между проектируемым зданием и соседними сооружениями предусмотрены противопожарные расстояния (разрывы) и обеспечены подъезды для пожарных автомобилей в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (статья 69, табл.11) и СП 4.13130.2013 (п.4.3 и табл.1, п.6.11.2). Расстояние от точки забора из резервуаров до здания (IV степень огнестойкости) принято 30 м.

Наружное пожаротушение здания предусмотрено от двух стальных горизонтальных пожарных резервуаров объемом по 60 м3 каждый, что соответствует требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (статья 68, табл.9) и СП 8.13130.2009 (п.5.6 и табл.3) и принято 10 л/с. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят не более 72 ч.

Ширина подъездов и проездов для пожарной техники принята в соответствии с требованиями п.8.6 СП 4.13130.2013 и составляет не менее 3,5 м.

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Здание модульного типа, 1-этажное (с двухэтажной частью, занимающей не более 40% площади одноэтажной части) площадью пожарного отсека до 2600 м2.

Согласно паспортным данным, строительные конструкции модульного здания удовлетворяют требованиям, предъявляемым к зданиям IV степени огнестойкости, что соответствует требованиям п.6.1.1 и табл. 6.1 СП 2.13130.2012, т.к. фактическая степень огнестойкости выше требуемой (требуемая степень огнестойкости здания самая низкая – V).

По конструктивной пожарной опасности здание принято класса С3 согласно ст.31 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и СП 2.13130.2012.

По функциональной пожарной опасности здание отнесено к классу Ф 5.1 согласно ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Строительные конструкции модульного здания соответствуют принятой степени огнестойкости согласно табл.21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Классы пожарной опасности строительных конструкций приняты в соответствии с принятым классом конструктивной пожарной опасности здания С3, для которого классы пожарной опасности имеющихся строительных конструкций не нормируются согласно табл.22 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Ограничение распространения пожара в модульном здании предусмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Безопасная эвакуация людей из помещений и из модульного здания в целом обеспечена в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (гл. 14) и СП 1.13130.2009.

Для эвакуации людей из помещений, из этажей и из здания в целом предусмотрено достаточное количество эвакуационных выходов. Эвакуация людей из двухэтажной части предусмотрена по наружной лестнице.

Расчетная эвакуационная ширина, протяженность и размеры эвакуационных путей и выходов соответствуют требованиям СП 1.13130.2009.

Для отделки стен и потолков путей эвакуации модульного здания, с учетом принятой степени огнестойкости, требования не установлены согласно п.4.3.2 СП 1.13130.2009.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Мероприятия по обеспечению безопасности пожарных подразделений при тушении пожара включают в себя:

- обеспечение противопожарных разрывов между зданием и соседними зданиями;

- обеспечение подъездов и проездов для пожарных автомобилей;

- правильную эксплуатацию помещений и здания в соответствии предусмотренными проектом противопожарными решениями;

- обеспечение эвакуации людей при пожаре;

- содержание в технически исправном состоянии технических средств противопожарной защиты и источников противопожарного водоснабжения;

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий при эксплуатации объекта, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Расстояние от пожарного подразделения до проектируемого объекта составляет 2 километра, время следования дежурного караула - 3 минуты.

Сведения о категории здания по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

На основании ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ по взрывопожарной и пожарной опасности модульное здание подлежит категорированию, т.к. относится к объектам класса Ф 5 по функциональной пожарной опасности (производственного или складского назначения).

В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 все помещения здания отнесены к категории Д по взрывопожарной опасности и здание в целом отнесено к категории Д.

Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

На основании ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и СП 5.13130.2009 (прил.А) модульное здание не подлежит оборудованию автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Противопожарная защита электрооборудования предусмотрена в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Внутреннее пожаротушение модульного здания не предусмотрено, т.к. это не требуется согласно табл.2 СП 10.13130.2009 (здание имеет IV степень огнестойкости и отнесено к категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

На основании ст. 86, ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, прил.А СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 (табл.2) модульное здание не подлежит оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты и управления таким оборудованием

Оборудование противопожарной защиты в здании не предусмотрено и не требуется действующими техническими нормативными правовыми актами.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов капитального строительства

Для профилактики пожаров и загораний должна проводиться работа по обучению работающих мерам пожарной безопасности при эксплуатации помещений и действиям в случае пожара.

Организационно-технические мероприятия должны включать:

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- Для профилактики пожаров и загораний должна проводиться работа по обучению работающих мерам пожарной безопасности при эксплуатации помещений и действиям в случае пожара.

- Организационно-технические мероприятия должны включать:

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Расчет пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности не требуется.

### Мероприятия по инженерной подготовке территории площадки под строительство канализационных очистных сооружений

Инженерная защита территории выполнена в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» и СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». Существующий рельеф участка относительно ровный.

Согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-97) территория РФ сейсмичность в регионе находится в зоне 5 баллов (степень А, В и С), грунты площадки по сейсмическим свойствам относятся ко II категории. Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» проектируемая территория изысканий характеризуется как сейсмически умеренно опасная .

В геокриологическом отношении с. Казым Белоярского района расположено в зоне редкоостровного распространения многолетнемерзлых пород. Настоящими изысканиями в районе скважины 1 встречено на глубине 11,0 м многолетнемерзлые породы. Согласно ГОСТ 25100-2011 таблица Б.28 по разновидности мерзлых грунтов относится грунт - немерзлый (талый).

В геоморфологическом отношении с. Казым Белоярского района расположено в долине р. Казым, на плоской озерно-аллювиальной равнине. Рельеф ровный, отметки поверхности в районе расположения проектируемого объекта колеблются в пределах 23-27 м БС

Видимых проявлений современных неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в границах проектируемого участка и на окружающей территории не обнаружено.

Климатический район - I, подрайон «Д». (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)).

На проектируемых площадках предусмотрены следующие мероприятия по инженерной защите:

- предусмотрено регулирование и отвод поверхностных вод с площадок.

Планировка площадок выполнена с учетом отвода поверхностных дождевых и талых вод от сооружений к лоткам проездов и далее на существующий рельеф. Организация рельефа площадок выполнена в увязке с существующей прилегающей территорией.

Перед начала производство работ необходимо осуществить вырубку деревьев на участке площадью 1728 м2 в количестве 1963 шт. (ель, сосна, кедр). Под вырубку попадают деревья находящиеся в зоне 2 м от прокладки сети и в местах строительства канализационных очистных сооружений и пожарных резервуаров.

Выбор площадок для строительства канализационных очистных сооружений и пожарных резервуаров выполнен в соответствии с технологическими требованиями, указаниями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1)» и общими требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

Планировочные отметки площадок Канализационные очистные сооружения, размещаемые на прибрежных участках реки Амня, приняты на 0,5 м от горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3%, что соответствует требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)».

Для предупреждения затопления территории ливневыми и талыми водами в рабочем проекте водоотвод решен открытым способом по спланированной поверхности – на проектируемый проезд и прилегающий рельеф, с проезда отводится за территорию площадки на существующий проезд. Условная нулевая отметка здания выше существующего рельефа, по периметру здания предусмотрена отмостка.

Вне зависимости от конкретных природно-климатических условий и сроков строительства при подготовке участков под строительство следует выделять дополнительные работы: сооружение подъездных дорог, устройство складов строительных конструкций, устройство временных проездов, выполнение рекультивационных работ и др.

Складские зоны и внутриплощадочные проезды расположены на территории принадлежащей застройщику и отведенной для строительства. Все временные здания и сооружения располагаются на свободной прилегающей территории

В состав работ по подготовке строительной площадки входят: расчистка территории и снос существующих строений; перетрассировка мешающих инженерных сетей; защита территории от стока поверхностных вод; прокладка временных коммуникаций и дорог; устройство временных бытовых, складских, и других помещений.

Для составления разбивочной геодезической основы необходимо выполнить разбивку и геодезическое закрепление запроектированных сооружений к существующим технологическим зданиям и сооружениям.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить следующие мероприятия, направленные на сохранение окружающей природной среды:

- стройплощадка организуется в соответствии с разработанным стройгенпланом;

- разработанный грунт, строительный мусор полностью вывозятся со стройплощадки в специально отведенные места, указываемые заказчиком и согласованные с соответствующими городскими организациями;

- строительные конструкции, материалы, полуфабрикаты доставляются по существующим постоянным автодорогам или по проектируемым дорогам, прокладываемым в подготовительный период;

- бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, сбрасываются по временной канализационной сети согласно ТУ на присоединение, предоставляемые заказчиком;

- техническое обслуживание и заправка строительной техники осуществляются в специально оборудованных местах, запрещается слив производственных

- стоков (горюче-смазочных материалов и т.п.) на площадку и в существующую канализацию.

Разработанный грунт и строительный мусор при погрузке увлажняются (в зависимости от погодных условий) и при транспортировке плотно закрываются тентом.

Доставка товарного бетона, раствора во избежание загрязнения улиц и территории промплощадки предусматривается бетоновозами. Для приема товарного бетона и раствора у мест производства работ устанавливаются металлические поддоны. Битумные вяжущие доставляются автогудронатам, а тучные материалы (бортовые камни, плиты и др.) – в контейнерах. Цемент должен хранится в закрытых емкостях. Сжигание строительного мусора, горючих отходов, открытого огня для прогрева грунта, разогрева мастик - запрещается. По окончанию строительных работ производится благоустройство территории в объеме, предусмотренном данным разделом проектной документации.

# Ведомость координат характерных точек красных линий

Планировочный элемент 1

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25° 34' 33'' | 50.78 | 1257034.22 | 2557901.5 |
| 2 | 116° 26' 48'' | 12.98 | 1257080.02 | 2557923.42 |
| 3 | 12° 0' 41'' | 9.61 | 1257074.24 | 2557935.04 |
| 4 | 5° 35' 44'' | 29.74 | 1257083.64 | 2557937.04 |
| 5 | 16° 27' 42'' | 16.16 | 1257113.24 | 2557939.94 |
| 6 | 99° 1' 7'' | 98.5 | 1257128.74 | 2557944.52 |
| 7 | 61° 16' 20'' | 5.45 | 1257113.3 | 2558041.8 |
| 8 | 91° 59' 45'' | 37.9 | 1257115.92 | 2558046.58 |
| 9 | 114° 46' 31'' | 15.46 | 1257114.6 | 2558084.46 |
| 10 | 37° 11' 5'' | 1.46 | 1257108.12 | 2558098.5 |
| 11 | 147° 8' 13'' | 2.69 | 1257109.28 | 2558099.38 |
| 12 | 147° 6' 32'' | 23.87 | 1257107.02 | 2558100.84 |
| 13 | 147° 5' 58'' | 23.75 | 1257086.98 | 2558113.8 |
| 14 | 124° 51' 50'' | 166.26 | 1257067.04 | 2558126.7 |
| 15 | 217° 23' 38'' | 70.84 | 1256972 | 2558263.12 |
| 16 | 307° 14' 6'' | 225.36 | 1256915.72 | 2558220.1 |
| 17 | 217° 12' 57'' | 34.46 | 1257052.08 | 2558040.68 |
| 18 | 284° 9' 55'' | 30.16 | 1257024.64 | 2558019.84 |
| 19 | 202° 9' 14'' | 35 | 1257032.02 | 2557990.6 |
| 20 | 294° 31' 8'' | 83.42 | 1256999.6 | 2557977.4 |

Планировочный элемент 2

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132° 15' 2'' | 49.82 | 1257160.92 | 2558772.66 |
| 2 | 129° 6' 35'' | 24.67 | 1257127.42 | 2558809.54 |
| 3 | 129° 16' 51'' | 9.51 | 1257111.86 | 2558828.68 |
| 4 | 137° 51' 20'' | 5.96 | 1257105.84 | 2558836.04 |
| 5 | 152° 50' 47'' | 54.87 | 1257101.42 | 2558840.04 |
| 6 | 161° 27' 24'' | 66.91 | 1257052.6 | 2558865.08 |
| 7 | 96° 48' 41'' | 50.76 | 1256989.16 | 2558886.36 |
| 8 | 157° 2' 12'' | 35.17 | 1256983.14 | 2558936.76 |
| 9 | 159° 58' 4'' | 9.98 | 1256950.76 | 2558950.48 |
| 10 | 163° 3' 50'' | 22.24 | 1256941.38 | 2558953.9 |
| 11 | 149° 38' 27'' | 28.93 | 1256920.1 | 2558960.38 |
| 12 | 236° 52' 35'' | 54.42 | 1256895.14 | 2558975 |
| 13 | 326° 53' 43'' | 30.94 | 1256865.4 | 2558929.42 |
| 14 | 333° 11' 14'' | 6.21 | 1256891.32 | 2558912.52 |
| 15 | 214° 51' 12'' | 48.09 | 1256896.86 | 2558909.72 |
| 16 | 222° 56' 51'' | 28.03 | 1256857.4 | 2558882.24 |
| 17 | 283° 7' 29'' | 3.96 | 1256836.88 | 2558863.14 |
| 18 | 325° 5' 53'' | 37.51 | 1256837.78 | 2558859.28 |
| 19 | 14° 10' 41'' | 5.88 | 1256868.54 | 2558837.82 |
| 20 | 36° 41' 37'' | 9.1 | 1256874.24 | 2558839.26 |
| 21 | 46° 37' 56'' | 32.27 | 1256881.54 | 2558844.7 |
| 22 | 46° 40' 29'' | 12.1 | 1256903.7 | 2558868.16 |
| 23 | 61° 50' 58'' | 23.27 | 1256912 | 2558876.96 |
| 24 | 155° 0' 20'' | 12.4 | 1256922.98 | 2558897.48 |
| 25 | 50° 46' 17'' | 18.56 | 1256911.74 | 2558902.72 |
| 26 | 335° 3' 22'' | 20.87 | 1256923.48 | 2558917.1 |
| 27 | 241° 48' 43'' | 15.16 | 1256942.4 | 2558908.3 |
| 28 | 329° 41' 38'' | 69.91 | 1256935.24 | 2558894.94 |
| 29 | 239° 38' 1'' | 34.54 | 1256995.6 | 2558859.66 |
| 30 | 212° 56' 33'' | 39.54 | 1256978.14 | 2558829.86 |
| 31 | 218° 9' 47'' | 156.34 | 1256944.96 | 2558808.36 |
| 32 | 137° 30' 7'' | 95.56 | 1256822.04 | 2558711.76 |
| 33 | 230° 51' 40'' | 16.06 | 1256751.58 | 2558776.32 |
| 34 | 227° 30' 31'' | 51.37 | 1256741.44 | 2558763.86 |
| 35 | 317° 37' 57'' | 34.49 | 1256706.74 | 2558725.98 |
| 36 | 310° 47' 5'' | 62.34 | 1256732.22 | 2558702.74 |
| 37 | 275° 53' 4'' | 83.3 | 1256772.94 | 2558655.54 |
| 38 | 293° 4' 33'' | 87 | 1256781.48 | 2558572.68 |
| 39 | 300° 33' 37'' | 42.36 | 1256815.58 | 2558492.64 |
| 40 | 307° 40' 19'' | 100.01 | 1256837.12 | 2558456.16 |
| 41 | 319° 0' 46'' | 46.68 | 1256898.24 | 2558377 |
| 42 | 304° 52' 2'' | 248.15 | 1256933.48 | 2558346.38 |
| 43 | 327° 5' 53'' | 50.4 | 1257075.34 | 2558142.78 |
| 44 | 312° 23' 19'' | 112.67 | 1257117.66 | 2558115.4 |
| 45 | 300° 28' 37'' | 15.34 | 1257193.62 | 2558032.18 |
| 46 | 322° 6' 22'' | 37.15 | 1257201.4 | 2558018.96 |
| 47 | 22° 0' 9'' | 23.28 | 1257230.72 | 2557996.14 |
| 48 | 96° 12' 12'' | 6.48 | 1257252.3 | 2558004.86 |
| 49 | 116° 33' 54'' | 7.29 | 1257251.6 | 2558011.3 |
| 50 | 119° 50' 41'' | 42.68 | 1257248.34 | 2558017.82 |
| 51 | 125° 8' 30'' | 65.25 | 1257227.1 | 2558054.84 |
| 52 | 109° 48' 1'' | 28.93 | 1257189.54 | 2558108.2 |
| 53 | 93° 48' 51'' | 22.85 | 1257179.74 | 2558135.42 |
| 54 | 93° 50' 14'' | 9.86 | 1257178.22 | 2558158.22 |
| 55 | 81° 1' 45'' | 62.85 | 1257177.56 | 2558168.06 |
| 56 | 90° 28' 41'' | 19.18 | 1257187.36 | 2558230.14 |
| 57 | 74° 39' 8'' | 26.07 | 1257187.2 | 2558249.32 |
| 58 | 78° 56' 48'' | 20.13 | 1257194.1 | 2558274.46 |
| 59 | 82° 44' 53'' | 34.7 | 1257197.96 | 2558294.22 |
| 60 | 86° 7' 38'' | 40.27 | 1257202.34 | 2558328.64 |
| 61 | 88° 27' 57'' | 35.11 | 1257205.06 | 2558368.82 |
| 62 | 90° 0' 0'' | 21.18 | 1257206 | 2558403.92 |
| 63 | 91° 2' 47'' | 21.9 | 1257206 | 2558425.1 |
| 64 | 92° 1' 32'' | 22.63 | 1257205.6 | 2558447 |
| 65 | 92° 59' 23'' | 23.39 | 1257204.8 | 2558469.62 |
| 66 | 93° 48' 17'' | 24.11 | 1257203.58 | 2558492.98 |
| 67 | 94° 39' 24'' | 24.88 | 1257201.98 | 2558517.04 |
| 68 | 95° 22' 36'' | 25.61 | 1257199.96 | 2558541.84 |
| 69 | 96° 10' 55'' | 26.37 | 1257197.56 | 2558567.34 |
| 70 | 96° 48' 57'' | 27.13 | 1257194.72 | 2558593.56 |
| 71 | 97° 37' 46'' | 15.21 | 1257191.5 | 2558620.5 |
| 72 | 90° 0' 0'' | 0.02 | 1257189.48 | 2558635.58 |
| 73 | 90° 0' 0'' | 0.02 | 1257189.48 | 2558635.6 |
| 74 | 97° 40' 0'' | 28.33 | 1257189.48 | 2558635.62 |
| 75 | 98° 53' 22'' | 28.6 | 1257185.7 | 2558663.7 |
| 76 | 100° 18' 17'' | 25.04 | 1257181.28 | 2558691.96 |
| 77 | 100° 51' 43'' | 16.56 | 1257176.8 | 2558716.6 |
| 78 | 105° 24' 2'' | 22.82 | 1257173.68 | 2558732.86 |
| 79 | 110° 37' 36'' | 19.02 | 1257167.62 | 2558754.86 |

Планировочный элемент 3

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 241° 23' 46'' | 27.66 | 1256679.54 | 2558435.86 |
| 2 | 332° 8' 8'' | 196.41 | 1256666.3 | 2558411.58 |
| 3 | 307° 14' 23'' | 113.43 | 1256839.94 | 2558319.78 |
| 4 | 37° 19' 11'' | 71.32 | 1256908.58 | 2558229.48 |
| 5 | 124° 51' 42'' | 84.92 | 1256965.3 | 2558272.72 |
| 6 | 139° 1' 25'' | 48.37 | 1256916.76 | 2558342.4 |
| 7 | 127° 39' 53'' | 92.27 | 1256880.24 | 2558374.12 |
| 8 | 120° 33' 40'' | 44.41 | 1256823.86 | 2558447.16 |
| 9 | 113° 13' 16'' | 53.67 | 1256801.28 | 2558485.4 |
| 10 | 214° 58' 48'' | 94.37 | 1256780.12 | 2558534.72 |
| 11 | 311° 49' 23'' | 48.74 | 1256702.8 | 2558480.62 |
| 12 | 189° 37' 17'' | 10.65 | 1256735.3 | 2558444.3 |
| 13 | 204° 15' 41'' | 34.27 | 1256724.8 | 2558442.52 |
| 14 | 152° 6' 37'' | 15.86 | 1256693.56 | 2558428.44 |

Планировочный элемент 4

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113° 11' 55'' | 24.52 | 1256772.88 | 2558551.62 |
| 2 | 95° 52' 12'' | 73.73 | 1256763.22 | 2558574.16 |
| 3 | 137° 37' 22'' | 92.4 | 1256755.68 | 2558647.5 |
| 4 | 227° 33' 56'' | 26.85 | 1256687.42 | 2558709.78 |
| 5 | 226° 56' 19'' | 107.85 | 1256669.3 | 2558689.96 |
| 6 | 316° 6' 60'' | 52.25 | 1256595.66 | 2558611.16 |
| 7 | 314° 47' 52'' | 88.16 | 1256633.32 | 2558574.94 |
| 8 | 0° 44' 14'' | 21.76 | 1256695.44 | 2558512.38 |
| 9 | 34° 58' 51'' | 67.96 | 1256717.2 | 2558512.66 |

Планировочный элемент 5

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314° 9' 57'' | 80.63 | 1256407.8 | 2558810.6 |
| 2 | 314° 8' 49'' | 12.35 | 1256463.98 | 2558752.76 |
| 3 | 314° 3' 30'' | 10.33 | 1256472.58 | 2558743.9 |
| 4 | 314° 50' 40'' | 72.89 | 1256479.76 | 2558736.48 |
| 5 | 312° 7' 13'' | 14.08 | 1256531.16 | 2558684.8 |
| 6 | 312° 54' 48'' | 3.5 | 1256540.6 | 2558674.36 |
| 7 | 312° 55' 43'' | 14.48 | 1256542.98 | 2558671.8 |
| 8 | 312° 41' 16'' | 15.07 | 1256552.84 | 2558661.2 |
| 9 | 313° 22' 20'' | 10.46 | 1256563.06 | 2558650.12 |
| 10 | 312° 51' 59'' | 28.49 | 1256570.24 | 2558642.52 |
| 11 | 47° 31' 54'' | 95.09 | 1256589.62 | 2558621.64 |
| 12 | 46° 33' 28'' | 114.98 | 1256653.82 | 2558691.78 |
| 13 | 137° 25' 42'' | 267.34 | 1256732.88 | 2558775.26 |
| 14 | 226° 34' 17'' | 144.91 | 1256536 | 2558956.12 |
| 15 | 224° 1' 11'' | 38.85 | 1256436.38 | 2558850.88 |
| 16 | 316° 32' 18'' | 8.96 | 1256408.44 | 2558823.88 |
| 17 | 224° 55' 11'' | 10.08 | 1256414.94 | 2558817.72 |

Планировочный элемент 6

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 31' 52'' | 1.1 | 1256470.36 | 2558716.92 |
| 2 | 133° 8' 8'' | 33.9 | 1256469.6 | 2558717.72 |
| 3 | 133° 10' 7'' | 19.47 | 1256446.42 | 2558742.46 |
| 4 | 130° 54' 52'' | 1.19 | 1256433.1 | 2558756.66 |
| 5 | 133° 25' 24'' | 3.08 | 1256432.32 | 2558757.56 |
| 6 | 224° 58' 43'' | 113.21 | 1256430.2 | 2558759.8 |
| 7 | 223° 11' 60'' | 72.49 | 1256350.12 | 2558679.78 |
| 8 | 316° 37' 19'' | 59.96 | 1256297.28 | 2558630.16 |
| 9 | 43° 12' 45'' | 40.81 | 1256340.86 | 2558588.98 |
| 10 | 134° 9' 42'' | 2.9 | 1256370.6 | 2558616.92 |
| 11 | 43° 53' 34'' | 141.24 | 1256368.58 | 2558619 |

Планировочный элемент 7

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134° 3' 43'' | 43.2 | 1256558.26 | 2558626.24 |
| 2 | 135° 12' 54'' | 11.3 | 1256528.22 | 2558657.28 |
| 3 | 151° 41' 57'' | 0.59 | 1256520.2 | 2558665.24 |
| 4 | 133° 42' 46'' | 5.04 | 1256519.68 | 2558665.52 |
| 5 | 128° 16' 10'' | 2.29 | 1256516.2 | 2558669.16 |
| 6 | 132° 48' 18'' | 12.19 | 1256514.78 | 2558670.96 |
| 7 | 131° 59' 14'' | 1.08 | 1256506.5 | 2558679.9 |
| 8 | 221° 31' 54'' | 1.87 | 1256505.78 | 2558680.7 |
| 9 | 132° 17' 26'' | 36.8 | 1256504.38 | 2558679.46 |
| 10 | 223° 23' 57'' | 133.14 | 1256479.62 | 2558706.68 |
| 11 | 226° 34' 13'' | 47.48 | 1256382.88 | 2558615.2 |
| 12 | 317° 51' 48'' | 99.66 | 1256350.24 | 2558580.72 |
| 13 | 48° 6' 47'' | 45.83 | 1256424.14 | 2558513.86 |
| 14 | 10° 57' 27'' | 32.51 | 1256454.74 | 2558547.98 |
| 15 | 45° 11' 29'' | 101.6 | 1256486.66 | 2558554.16 |

Планировочный элемент 8

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34° 57' 27'' | 84.02 | 1256394.24 | 2558284.28 |
| 2 | 24° 21' 14'' | 32.69 | 1256463.1 | 2558332.42 |
| 3 | 32° 8' 0'' | 16.13 | 1256492.88 | 2558345.9 |
| 4 | 45° 16' 45'' | 165.45 | 1256506.54 | 2558354.48 |
| 5 | 315° 2' 35'' | 18.85 | 1256622.96 | 2558472.04 |
| 6 | 332° 8' 8'' | 48.91 | 1256636.3 | 2558458.72 |
| 7 | 332° 6' 37'' | 15.86 | 1256679.54 | 2558435.86 |
| 8 | 24° 15' 41'' | 34.27 | 1256693.56 | 2558428.44 |
| 9 | 131° 48' 41'' | 141.87 | 1256724.8 | 2558442.52 |
| 10 | 44° 4' 10'' | 6.1 | 1256630.22 | 2558548.26 |
| 11 | 136° 6' 24'' | 92.25 | 1256634.6 | 2558552.5 |
| 12 | 225° 29' 23'' | 105.87 | 1256568.12 | 2558616.46 |
| 13 | 190° 56' 20'' | 30.88 | 1256493.9 | 2558540.96 |
| 14 | 227° 51' 41'' | 42.21 | 1256463.58 | 2558535.1 |
| 15 | 317° 52' 36'' | 11.27 | 1256435.26 | 2558503.8 |
| 16 | 227° 51' 18'' | 10.79 | 1256443.62 | 2558496.24 |
| 17 | 137° 52' 37'' | 41.98 | 1256436.38 | 2558488.24 |
| 18 | 225° 37' 47'' | 2.57 | 1256405.24 | 2558516.4 |
| 19 | 137° 50' 31'' | 47.35 | 1256403.44 | 2558514.56 |
| 20 | 227° 52' 2'' | 132.31 | 1256368.34 | 2558546.34 |
| 21 | 134° 26' 36'' | 324.53 | 1256279.58 | 2558448.22 |
| 22 | 135° 34' 47'' | 128.59 | 1256052.34 | 2558679.92 |
| 23 | 192° 9' 9'' | 195.52 | 1255960.5 | 2558769.92 |
| 24 | 194° 1' 17'' | 56.38 | 1255769.36 | 2558728.76 |
| 25 | 218° 57' 13'' | 199.11 | 1255714.66 | 2558715.1 |
| 26 | 202° 57' 34'' | 74.24 | 1255559.82 | 2558589.92 |
| 27 | 189° 50' 11'' | 243.74 | 1255491.46 | 2558560.96 |
| 28 | 310° 31' 21'' | 31.52 | 1255251.3 | 2558519.32 |
| 29 | 8° 57' 55'' | 195.59 | 1255271.78 | 2558495.36 |
| 30 | 278° 25' 52'' | 60.84 | 1255464.98 | 2558525.84 |
| 31 | 8° 18' 39'' | 52.03 | 1255473.9 | 2558465.66 |
| 32 | 43° 28' 18'' | 237.56 | 1255525.38 | 2558473.18 |
| 33 | 33° 20' 15'' | 70.31 | 1255697.78 | 2558636.62 |
| 34 | 12° 34' 35'' | 185.08 | 1255756.52 | 2558675.26 |
| 35 | 314° 10' 51'' | 426.36 | 1255937.16 | 2558715.56 |
| 36 | 345° 50' 54'' | 52.93 | 1256234.3 | 2558409.8 |
| 37 | 313° 58' 28'' | 156.44 | 1256285.62 | 2558396.86 |

# Технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки, в том числе: | га | 3,98 | 3,98 |
| 2 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 2.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | - |
| 2.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 2.1.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 2.2 | Канализация |  |  |  |
| 2.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 200 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 200 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | - |
| 2.2.2 | Протяженность сетей | км | 0,43 | 2,60 |
| 2.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 2.3.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 2.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | - |
| 2.4.2 | Потребление газа - всего | куб. м/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | куб. м/час | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/час | - | - |
| 2.4.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 2.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | - |
| 2.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 2.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,7 |
| 3 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИАЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |
| 3.1 | Инженерная инфраструктура | млн. руб. | - | 120,0 |